Руководитель _____________________________________

заведующая МКДОУ детский сад № 50 И.Е.Бородина

«19» апреля 2013 г.

# Паспорт доступности социальных объектов

Муниципальное казенное дошкольное  образовательное учреждение детский сад № 50

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное юридическое наименование объекта)

___622940 Свердловская область, Пригородный район, п.Черноисточинск, ул. Береговая, д.1,тел/факс   (3435) 43-95-95   E-mail: mdou50-istok@mail.ru________

(почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование исполнительного органа, выполняющего обследование объекта социальной инфраструктуры)

Ведомственная принадлежность объекта _____________________________________________________________________________________________________

Вид деятельности ___Образовательная  деятельность___________________________________________________________________________________________

Форма собственности объекта ____Муниципальная____________________________________________________________________________________________

Размещение объекта _ Свердловская область, Пригородный район, п.Черноисточинск, ул. Береговая, д.1           _________________________________________

отдельно стоящее здание _2_ этажа;						встроенное; 	пристроенное;	____ этаж в здании;
год постройки (капитального ремонта) __1988___

Объем предоставляемых услуг _____140 мест________________________________________________________________________________________________

(количество обслуживаемых посетителей / день, вместимость и др.)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

### Наружные входы. Входная группа

| Оцениваемый элемент. Параметры оценки | Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям | Допустимое значение оцениваемого параметра | Важность для категории МГН |
| --- | --- | --- | --- |
| Крыльцо или входная площадка |
| Высота площадки, см | 15-20 см | --- | --- |
| Поручни (ограждение) | отсутствуют , | да, если высота площадки более 45 см | К, О, С |
| Нескользкое при намокании покрытие | да | да | К, О, С, Г |
| Поручни непрерывные | отсутствуют | да | К, О, С |
| Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с не травмирующим окончанием, см | отсутствуют | не менее 30 | К, О |
| Лестница наружного входа |
| Ширина марша, см | отсутствуют | не менее 135 | О, С |
| Высота ступени, см | отсутствуют | не более 15 | О, С |
| Глубина проступи, см | отсутствуют | не менее 30 | О, С |
| Контрастная окраска первой и последней ступеней | отсутствует | да | С |
| Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более | отсутствуют | да | О, С |
| Нескользкое при намокании покрытие | отсутствуют | да | О, С, Г |
| Поручни ограждения лестницы |
| Поручни с двух сторон непрерывные | отсутствуют | да | О, С |
| Поручни с двух сторон непрерывные. Горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием, см | отсутствуют | не менее 30 | О, С |
| Пандус наружного входа |
| Ширина марша при одностороннем движении, см | отсутствует | не менее 100 | К |
| Уклон, % | отсутствуют | не более 8 | К |
| Разворотные площадки: внизу. Ширина, см | отсутствуют | не менее 150 | К |
| Разворотные площадки: внизу. Глубина, см | отсутствуют | не менее 150 | К |
| Разворотные площадки: промежуточная с поворотом направления движения. Ширина, см | отсутствуют | не менее 150 | К |
| Разворотные площадки: промежуточная с поворотом направления движения. Глубина, см | отсутствуют | не менее 150 | К |
| Рельефная полоса перед пандусом. Ширина, см | отсутствуют | не менее 60 | С |
| Нескользкое при намокании покрытие | отсутствуют | да | К, О, С, Г |
| Поручни непрерывные | отсутствуют | да | К, О, С |
| Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с не травмирующим окончанием, см | отсутствуют | не менее 30 | К, О |
| Платформа подъемная для инвалидов (при отсутствии пандуса) |
| Разворотные площадки. Длина, см | отсутствуют | не менее 150 | К |
| Разворотные площадки. Ширина, см | отсутствуют | не менее 150 | К |
| Тамбур |
| Высота порогов, см | 15 см | не более 2,5 | К, О |
| Двери наружные |
| Ширина дверного проема в свету, см | 85 см | не менее 90 | К, О |
| Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом | отсутствуют | да | С |

## Пути движения в учреждении

| Оцениваемый элемент. Параметры оценки | Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям | Допустимое значение оцениваемого параметра | Важность для категории МГН |
| --- | --- | --- | --- |
| Лестница, поручни и ограждения (при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более) |
| Ширина марша, см | 123см | не менее 135 | О, С, Г |
| Высота ступени, см | 15см | не более 15 | О, С, Г |
| Глубина проступи, см | 27см | не менее 30 | О, С, Г |
| Контрастная окраска первой и последней ступеней | отсутствуют | да | С |
| Дополнительные разделительные поручни | отсутствуют | да, если ширина марша более 250 см | О, С |
| Поручни с двух сторон непрерывные | отсутствуют | да | О, С |
| Поручни с двух сторон непрерывные. Горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием | с прерыванием | не менее 30 | О, С |
| Пандус, поручни и ограждения (при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более) |
| Уклон, % | отсутствует | не более 8 | К |
| Разворотные площадки. Внизу, ширина, см | отсутствуют | не менее 150 | К |
| Разворотные площадки. Внизу, глубина, см | отсутствуют | не менее 150 | К |
| Рельефная полоса перед пандусом, ширина, см | отсутствуют | не менее 60 | С |
| Нескользкое при намокании покрытие | да | да | К, О, С, Г |
| Поручни непрерывные | отсутствуют | да | К, О, С |
| Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с не травмирующим окончанием, см |  | не менее 30 | К, О |
| Коридоры /холлы/ галереи и т.п. |
| Ширина пути движения, с оборудованием и мебелью, см | 145см | не менее 120 | К |
| Глубина зоны перед дверью при открывании | 170см | да | К |
| Рифленая контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями, ширина, см |  | 60 | С |
| Двери внутренние (кроме технических помещений) |
| Ширина дверного проема в свету, см | 85ссм | не менее 90 | К, О |
| Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом |  | да | С |
| Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги) |
| Высота ступени, см | 15см | не более 15 | О, С |
| Глубина проступи, см | 27см | не менее 30 | О, С |
| Контрастная окраска верхней и нижней ступеней | отсутствует | да | С |
| Лифт пассажирский к зоне оказания услуги |
| Кабина. Ширина дверного проема в свету, см | отсутствует | не менее 80 | К |
| Кабина. Рельефные указатели на панели управления | отсутствует | да | С |
| Кабина. Высота расположения панели управления, см | отсутствует | 90–110 | К |
| Номер этажа напротив лифта | отсутствует | да | К, О, С, Г |
| Рельефный указатель номера этажа на кнопке вызова | отсутствует | да | С |
| Пандусы междуэтажный, переносной (при отсутствии лифта и количестве этажей более 1) |
| Пандус междуэтажный | отсутствует | да | К |
| Пандус междуэтажный. Ширина марша, см | отсутствует | не менее 100 | К |
| Пандус переносной | отсутствует | да, если отсутствует пандус междуэтажный | К |
| Платформа (подъемник) для инвалидов (при отсутствии лифта и пандуса в здании этажностью более 1 этажа) |
| Платформа (подъемник) для инвалидов | отсутствует | да | К, О, С |
| Габариты разворотной площадки, ширина, см | отсутствуют | не менее 150 | К |
| Габариты разворотной площадки, глубина, см | отсутствуют | не менее 150 | К |

## Зона оказания услуг

| Оцениваемый элемент. Параметры оценки | Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям | Допустимое значение оцениваемого параметра | Важность для категории МГН |
| --- | --- | --- | --- |
| Помещения различного функционального назначения |
| Ширина проема двери в свету, см | отсутствует | не менее 90 | К, О |
| Обслуживание через окно/прилавок |
| Высота рабочей поверхности, см | отсутствует | 80-110 | К |
| Габариты зоны обслуживания, ширина, см | отсутствует | не менее 90 | К |
| Обслуживание в кабинете2 |
| Ширина проема двери в свету, см | 85 см | не менее 90 | К, О |
| Обслуживание с перемещением по маршруту2 |
| Ширина полосы движения, см | 145 см | не менее 120 | К, О |
| Кабина индивидуального обслуживания |
| Габариты кабины, ширина, см | отсутствует | не менее 160 | К |
| Габариты кабины, глубина, см | отсутствует | не менее 180 | К |
| Место для сидения | отсутствует | да | О |

## Санитарно-бытовые помещения

| Оцениваемый элемент. Параметры оценки | Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям | Допустимое значение оцениваемого параметра | Важность для категории МГН |
| --- | --- | --- | --- |
| Санузел |
| Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина, см | отсутствует | не менее 150 | К |
| Зона для маневрирования кресла-коляски, глубина, см | отсутствует | не менее 150 | К |
| Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету, см | отсутствует | не менее 90 | К |
| Габариты кабины, глубина, см | отсутствует | не менее 180 |  |
| Габариты кабины, ширина, см | отсутствует | не менее 165 | К |
| Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные | отсутствует | да | К |
| Тактильная направляющая полоса к писсуару, унитазу, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета). Ширина, см | отсутствует | 30 | С |

## Средства информации и телекоммуникации

| Оцениваемый элемент. Параметры оценки | Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям | Допустимое значение оцениваемого параметра | Важность для категории МГН |
| --- | --- | --- | --- |
| Тактильные средства информации о предоставлении услуги |
| Маркировка кабинетов приема со стороны ручки | отсутствует | да | С |
| Маркировка на кнопках управления лифта | отсутствует | да | С |
| Маркировка на поручнях лестниц | отсутствует | да | С |

## Территория учреждения

| Оцениваемый элемент. Параметры оценки | Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям | Допустимое значение оцениваемого параметра | Важность для категории МГН |
| --- | --- | --- | --- |
| Зона обслуживания. Вход на территорию |
| Ширина прохода, калитки, проема в ограждении, см | 200см, 110см | не менее 90 | К, О |
| Открытые автостоянки |
| Автостоянка для посетителей | отсутствует | да | К, О |
| Доля машиномест для инвалидов, % | отсутствует | не менее 10% от общего числа | К, О |
| Путь к главному (специализированному) входу в здание |
| Указатели направления движения | отсутствует | да | К, О, Г |
| Открытая лестница |
| Ширина марша, см | отсутствует | не менее 135 | О |
| Поручни. Горизонтальные завершения внизу и вверху, с не травмирующим окончанием, см | отсутствуют | не менее 30 | К, О |
| Дополнительные разделительные поручни | отсутствуют | да, если ширина марша более 250 см | О, С |
| Контрастная окраска первой и последней ступени | отсутствует | да | С |
| Пандус |
| Ширина марша при одностороннем движении, см | отсутствует | не менее 100 | К |
| Уклон, % | отсутствует | не более 8 | К |
| Рельефная полоса перед пандусом, ширина, см | отсутствует | не менее 60 | С |
| Нескользкое при намокании покрытие | отсутствует | да | К, О, С, Г |

## Выводы о доступности учреждения

Доступность элементов учреждения для различных категорий инвалидов:

| № п/п | Наименование элементов | Фактическая доступность для инвалидов |
| --- | --- | --- |
|  |  | К | О | С | Г |
| 1. | Наружные входы. Входная группа | - | - | - | - |
| 2. | Пути движения в учреждении | - | - | - | - |
| 3. | Зона оказания услуг | - | - | - | - |
| 4. | Санитарно-бытовые помещения | - | - | - | - |
| 5. | Средства информации и телекоммуникации | - | - | - | - |
| 6. | Территория учреждения | - | - | - | - |
| 7. | Выводы о доступности | - | - | - | - |

Заключение о доступности учреждения для инвалидов:

| Степень доступности учреждения | Фактическая доступность для инвалидов |
| --- | --- |
|  | К | О | С | Г |
| Учреждение доступно полностью | - | - | - | - |
| Учреждение доступно частично, требуется частичная адаптация | - | - | - | - |
| Учреждение не доступно, требуется адаптация | - | - | - | - |

Дата составления паспорта 			«___» ____________________ 2013 г.

Паспорт составил 				___________________ ( ___________________________ )

Контактный тел. (3435) 43-95-95

# Footnotes

При наличии более одной лестницы необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных лестниц, ведущих в зону оказания услуг.

При наличии более одной зоны оказания услуг необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных зон аналогичных зон оказания услуг.

При наличии более одной зоны оказания услуг необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных зон аналогичных зон оказания услуг.

При наличии более одного санузла для посетителей, необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных санузлов.